## Slide 1
写指令
一、说明
写入的数据分为：1.字节数据 2.密码 3.单个值 4.随机数
字节数据，是写入EEPROM中的信息，依据是老周的EEPROM map文件
将会被读入数组0
密 码，针对加密产品才有
将会被读入数组1
单 个 值，作用是对某一个字节写入
随 机 数，也是针对加密产品，且需要进行读写权限验证的
二、编写指令
简介
根据要写入的数据是数组？单个值？还是随机数？有不同的、对应的指令
数组 #0 write #A0 #60 K#01 Z#001
单个值 #0 write #A0 #60 V#000
随机数 #0 write #A0 #60 R#111 Z#001

## Slide 2
写指令
二、编写指令
解释
写入数组格式为 #通道 write #芯片地址 #写入地址 K#数组选择 Z#每次写入字节数
注意事项 通道是10进制数，一位，就是选择channel，比如0、1、2、3、4…
芯片地址是16进制数，两位，一般为A0、A2之类的
写入地址是16进制数，两位，比如00、7F
数组选择，两位，由2个10进制数组成，00表示选择数组0的第0列
01表示选择数组0的第1列
以此类推 … 注意，10表示选择数组1的第0行
11表示选择数组1的第1行
规定：数组0为字节数据，数组1位密码
每次写入字节数是10进制数，三位，比如000、008、128
具体例子 #0 write #A0 #60 K#01 Z#001
写指令，表示选择了channel 0，芯片地址位A0，写入地址为60h， 即第96个字节的位置，写入的信息选择了数组0的第1行数据，每 次写入1个字节

## Slide 3
写指令
二、编写指令
解释
写入单个值格式为 #通道 write #芯片地址 #写入地址 V#写入值
注意事项 通道是10进制数，两位，就是选择channel，比如0、1、2、3、4…
芯片地址是16进制数，两位，一般为A0、A2之类的
写入地址是16进制数，两位，比如00h（0d）、7Fh（127d）
写入值是16进制数，两位，不解释了
说明：因为是在指定的某个字节写入值，所以必然是每次写一个
具体例子 #0 write #A0 #60 V#01
写指令，表示选择了channel 0，芯片地址位A0，写入地址为60h， 即第96个字节的位置，写入的信息为60h，即10进制下的96
作 用 这条指令的作用目前为改变page页的内容，从而选择不同的page

## Slide 4
写指令
二、编写指令
解释
写入随机数格式为 #通道 write #芯片地址 #写入地址 R#随机数个数 Z#每次写入
注意事项 通道是10进制数，一位，就是选择channel，比如0、1、2、3、4…
芯片地址是16进制数，两位，一般为A0、A2之类的
写入地址是16进制数，两位，比如00、7F
随机数个数，三位，10进制数，
每次写入字节数是10进制数，三位，比如000、008、128
具体例子 #0 write #A0 #60 R#036 Z#001
写指令，表示选择了channel 0，芯片地址位A0，写入地址为60h， 即第96个字节的位置，写入的信息为36个随机数，每次写1个字节